ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НА БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОВИКВАНЕ VITO

1. Описание на функциите

1.1. LED екран, 1.8 –инча, може да показва 3 цифри

1.2. 12 вида полифонични мелодии, настройка на силата на звука от 1 до 15

1.3. Можете да избирате между трансмитер с три бутона за повикване/ „поръчка”, „сметка”, „отказ”/ или „паник” бутон – водоустойчив с един бутон.

1.4. Регулиране на времето за възпроизвеждане на звука от 5 до 60 секунди.

1.5. Повикването на станцията може да бъде отменено чрез дистанционното управление по желание.

1.6. Капацитет на брой устройства, които работят със станцията – до 99 броя  трансмитери с три бутона и до 999 броя паник бутони.

1.7. Станцията запомня до 15 повиквания при едновременно натискане на бутоните.

2. Настройка на функциите

2.1. Функциите могат да бъдат настроени от дистанционното управление с натискане на трите бутона (,( и (. Трябва да се задържат първите 2 копчета продължително и едновременно - ((. Спрете да задържате, когато се появи F1 на дисплея Ви.

2.2. Натиснете ( - F 1 до F 5 ще се изрежда на Вашия LED екран.

F 1 означава настройка за вид мелодия. ще се възпроизвежда различна по вид мелодия, когато настройвате по скалата от 1 до 15. Никаква мелодия няма да се възпроизвежда, когато изберете „00” на екрана.

F 2 е настройка за силата на звука, настройката на силата за звука е от  1 до15.

F3 е настройка за периода на повикване, когато има едновременен сигнал от трансмитери. Имате опция  от 5 до 60 секунди. Започнете да настройвате, когато се покаже „00” на екрана.

F 4 е настройка на станцията, с която се оказва колко бутона ще имат трансмитерите, които ще работят със станцията. Изберете 1, ако сте закупили паник бутон или 3, ако имате трансмитери с 3 копчета.

F 5 е настройка за време на възпроизвеждане на музиката при повикване от трансмитер – съответно от 5 до 90 секунди.

2.3. Когато сте настроили по ваше желание (F 1-F 5), натиснете (, за да започнете съществените настройки

2.4. Натсинете нагоре ( , за да достигнете до желания номер настройки

2.5. Натиснете (, за да излезете от режим „настройки”.

3. Настройка на обозначаване  на трансмитера със станцията

3.1. Натсинете едновременно ((, докато на дисплея  ви се появат две или три водоравни черти Когато се появат на екрана “- -” или “- - -” сте влезли в режим „настройки” за обозначаване.

3.2. Натиснете (, за да зададете желания обозначаващ номер. Можете да започнете от 01, но не и от 00. Така че първият ви обозначен трансмитер следва да е 01, ако искате да започнете от 1.

3.3. Натсинете  (, за да преминете от единици на десетици,стотици и обратно. След това отново стигнете до желания номер с помощта на  бутон (

3.4. Когато сте стигнали до желания номер за трансмитер, натиснете продължително което и да е от копчетата на самия трансмитер/без бутон „отказ”ако има такъв/, за да се постигне обозначаването със станцията. На станцията ще се възпроизведе звук, повикване от настроения вече трансмитер.

3.5. На  трансмитерите  с три бутона имате две опции на повикване. Когато на дисплея на станцията ви се изписва например 21а – това означава, че има повикване за „поръчка” от 21 маса. Когато се изписва 21b – опцията сочи, че повикването е за „сметка”. Ако повикването изчезне от дисплея, без вие да сте го изтрили от дистанционното управление, това означава, че клиентът е натиснал бутона  „отказ” на трансмитера и се е отказал от услугата.

3.5. Ако повикването ви е от паник бутон, на екрана на станцията се изписва единствено натроения от вас номер на бутона, без никакво обозначение на буква.

3.6 ВАШАТА станция може да възпроизвежда повиквания и работи заедно както с трансмитера с три бутона, така и с паник бутона за повиквания, който е ВОДОУСТОЙЧИВ.

4. Операции със станцията

4.1. Настройки на свързването: включвайки станцията в ел.напреженеито, тя ще се самотества – ще възпроизведе сигнал и ще покаже последователно цифри от 000 до 999 на LED екрана. Това ще стане за не повече от 10 секунди. Натиснете  ((((поредно през това време, за да установите връзка между станцията и дистанционното управление,ако няма такава. Точка в дясно „.” ще бъде показана на LED екрана при правилно, валидно натискане.

4.2. Изчистване на всички кодове: Натиснете  последователно (((( на дистанционното, когато включите станцията, всички регистрирани и обозначени трансмитери ще бъдат изтрити.

4.3. Станцията може да приема повиквания само когато е в  режим “·” /изписан в десния край на LED екрана/  и обратно – не може да приема повиквания ако е в режим „настройки”.

4.4. Станцията може да запомня до 15 повиквания едновременно /например когато до 15 маси едновременно натиснат бутон за услуга/. В случай на някоко чакащи повиквания, може да проверите кои са номерата на масите или бутоните, като използвате ( или ( на дистанционното ,или използвайте ( за да откажете даденото текущо повикване.

5. За клиента

5.1 Когато клиентът се нуждае от обслужване, следва  да се натисне бутон на трансмитера, като това се предава на станцията и тя показва светлинен и звуков сигнал, описано подробно в 3.5.

5.2 Идващите повиквания ще бъдат запомнени в последователност до 15тото число, ако те не бъдат изтрити след като бъдат видяни и проверени .

6. Инсталация

6.1 Как да възпроизведем по-добър сигнал за станцията？

A、 Разпънете антената до последно.

B、 Дръжте предавателя далеч от метални обекти

6.2 Как да възпроизведем по-добър сигнал за трансмитера？

A、Разпънете антената до последно.

B、Сложете трансмитера на масата и използвайте само един пръст, за да натиснете бутон и задръжте най-малко 1 секунда

D、Сменете батериите, ако енергията в тях е изчерпана.

7. В непредвидени случаи

Връзката между станцията и трансмитерите може да бъде прекъсната поради ниско захранване с ток или неправилна употреба. Проблемът може да бъде решен като се подменят батериите на трансмитера или се даде подходящ ток за захранване на станцията,след което се процедира по иснтрукции по (4.1)

Ако се случи подобно нещо и станцията селдва да бъде рестартирана, следвайте инструкция (4.2.) Станцията ще възпроизведе фабричните си настройки след получаването на тази команда.

Моля избягвайте около станцията и трансмитерите да съществуват други безжични системи с трансмитери. Те биха създали непредвидени ситуации.

8. Гаранция

Гаранцията на системата за повикване е 24 месеца от датата на закупуване.

Гаранцията не се признава в случай на:

1. Повреди, възникнали поради неправилно използване от страна на купувача или трети лица, механични повреди, природни бедствия, щети нанесени от разливане на напитки, храни , подаване на неадекватно напрежение, влага или вода /като това не се отнася за водоустойчивите паник бутони/. Повреди върху пластмавото покритие, причинени от клиента или трети лица, както и механични повреди на LED екрана

2 Повреди, възникнали при промяна на захранващото напрежение, инсталация или други , освен ако това не е фабричен дефект.

3. Повреди, възникнали поради морално остаряване и естествено износване.

4. Относно гаранционните условия и обслужване, моля свържете се с нашата компания.